## Slide 1
DRILL: Micro Load Balancing for Low-latency Data Center Networks
SIGCOMM ’17
徐天宇
周会 2021.07.15

## Slide 2
Incast问题
Incast：多对一传输场景下，缓冲区大小不够用，进而出现队列溢出丢包，导致数据传输速度/吞吐量大幅度降低

## Slide 3
Incast问题
云网络平台下发生Incast，还容易导致性能隔离被打破，即当某一VM产生Incast问题时，同一Host的其他VM的性能也受到影响

## Slide 4
在在线数据密集型应用（如大数据中心）中，分治（divide and conquer）方法被广泛应用的计算范式中，如MapReduce、Spark、Dryad、CIEL、TritonSort等多对一流量模式较为常见。但是，在汇聚期间多个发送方同时发送的数据很可能会淹没交换机缓冲区，使TCP的丢失恢复机制失效。然后会触发异常超时，导致灾难性的吞吐量崩溃。
同时，微突发、高并发等特殊的流量模式（例如最近两年非常火的网络直播和流媒体业务）容易造成TCP Incast问题，严重降低了应用程序的性能。
Incast问题
Notes: 精简

## Slide 5
数据中心(data center)作为云计算的硬件基础架构也在不断普及和应用.为了构建高可用、高性能、低成本的云计算基础存储和计算设施,数据中心通常部署了大量商用交换机和服务器。数据中心网络连接了大规模服务器集群,是传递计算和存储数据的桥梁。为了提供超高带宽,数据中心网络的拓扑结构普遍采用CLOS结构，在主机之间提供了多条可用路径.在网络高负载状态下,为了降低链路拥塞和数据包丢失的概率,数据中心负载均衡（Load Balance，LB）机制将网络流量分配到所有可用路径上,充分利用了网络中存在的冗余链路,提高网络传输性能.[1]
负载均衡
[1]数据中心负载均衡方法研究综述.软件学报’21
Notes: 精简

## Slide 6
基于LB方案部署的位置，可以将LB方案分为三大类：
  基于中央控制器
  基于交换机
  基于主机
工作原理：
  感知全局拥塞/感知局部拥塞/本地队列/感知路径拥塞/不感知拥塞等
调度粒度：
  交换机/流级别/子流级别/包簇级别/包级别/动态切换等[1]
负载均衡
[1]数据中心负载均衡方法研究综述.软件学报’21
Notes: 精简

## Slide 7
DRILL：
  依据本地队列信息调度
  调度粒度：包级别
负载均衡
Notes: 精简

## Slide 8
传统的大三层网络结构
核心层：
核心层是网络的高速交换主干，对整个网络的连通起到至关重要的作用。
核心层应该具有如下几个特性：可靠性、高效性、冗余性、容错性、
可管理性、适应性、低延时性等；
汇聚层：
汇聚层是网络接入层和核心层的“中介”，就是在工作站接入核心层
前先做汇聚，以减轻核心层设备的负荷。
汇聚层具有实施策略、安全、工作组接入、虚拟局域网（VLAN）之间的路由、源地址或目的地址过滤等多种功能。
接入层：
接入层向本地网段提供工作站接入。在接入层中，减少同一网段的工作站数量，能够向工作组提供高速带宽。
数据中心网络拓扑结构[1]
[1]云数据中心网络与SDN.机械工业出版社
Notes: 精简

## Slide 9
向二层网络演进
  CrossBar（Fabric）
  结构简单、控制简单
  规模有限，没有冗余通路、易阻塞
数据中心网络拓扑结构[1]
[1]云数据中心网络与SDN.机械工业出版社
Notes: 精简

## Slide 10
向二层网络演进
  Clos
  节约成本、增加效率
数据中心网络拓扑结构[1]
[1]云数据中心网络与SDN.机械工业出版社
Notes: 精简

## Slide 11
向二层网络演进
  Clos
  Leaf-Spine Fat-Tree
数据中心网络拓扑结构[1]
[1]云数据中心网络与SDN.机械工业出版社
Notes: 精简

## Slide 12
向二层网络演进
  Clos
  Facebook的网络拓扑
数据中心网络拓扑结构[1]
[1]云数据中心网络与SDN.机械工业出版社
Notes: 精简

## Slide 13
DRILL
Notes: 精简

## Slide 14
DRILL
Notes: 精简

## Slide 15
DRILL
Notes: 精简

## Slide 16
DRILL
算法Drill(d,m)——对称路由：
  1. 通过ECMP+OSPF找到该switch的所有等价路径
  2. 准备一个m大小的储存区
  3. 当一个数据包到来时，随机选择N种可能的路径中的d个
  4. d+m中选出load最小的，发送
  5. 选择load最小的m条路径，更新m储存区
Notes: 精简

## Slide 17
DRILL
确定d与m
Notes: 精简

## Slide 18
DRILL
包重传问题
  使用DRILL，只有当线路延迟 >> 排队延迟时，才会触发包重传（TCP-ACK机制）。但是数据中心大部分延迟来自于排队延迟，DRILL保证了良好的负载均衡，
  线路延迟 << 排队延迟,其包重传问题并不显著。
  同时DRILL保留了解决包重传问题的方案——在终端主机引入stack来对包重排序。
Notes: 精简

## Slide 19
DRILL
路径非对称问题
  在控制平面对路径进行评估，近似地分解为微小的对称路径
  （先构建带标签多向图Quiver，然后分解）
Notes: 精简

## Slide 20
DRILL
路径非对称问题
  在控制平面对路径进行评估，近似地分解为微小的对称路径
  （先构建带标签多向图Quiver，然后分解）
Notes: 精简

## Slide 21
DRILL
Evaluation
  symmetric clos
Notes: 精简

## Slide 22
DRILL
Evaluation
  scalability CDF（cumulative distribution function）
Notes: 精简

## Slide 23
DRILL
Evaluation
  packet reorder && link failure
Notes: 精简

## Slide 24
DRILL
Evaluation
  asymmetric
Notes: 精简

## Slide 25
DRILL
Evaluation
  incast problem
Notes: 精简